名称：重庆康明斯200KW发电机组

型号：MTA11-G2A

配置：MTA11-G2A

市场价：￥160000

直销价：￥145000

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 200KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | MTA11-G2A |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 234KW |
| 备用功率 | 257KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 215 |
| 缸径*行程(mm) | 140*152 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 360 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3000*1000*1600 |
| 重 量(kg) | 2600 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，6天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重庆康明斯250KW发电机组

型号：NTA855-G1B

配置：NTA855-G1B

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 250KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | MTAA11-G3 |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 265KW |
| 备用功率 | 294KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 215 |
| 缸径*行程(mm) | 102*120 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 450 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3000*1000*1600 |
| 重 量(kg) | 3000 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，6天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

重庆康明斯300KW发电机组

型号：NTA855-G2A

配置：NTA855-G2A

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 300KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | NTA855-G2A |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 313KW |
| 备用功率 | 343KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 196 |
| 缸径*行程(mm) | 140*152 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 540 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3200*1100*1600 |
| 重 量(kg) | 3100 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，7天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

重庆康明斯400KW发电机组

型号：KTA19-G4

配置：KTA19-G4

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 400KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTA19-G4 |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 448KW |
| 备用功率 | 504KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 203 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 720 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3500*1200*1900 |
| 重 量(kg) | 5200 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，7天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重庆康明斯450KW发电机组

型号：KTAA19-G5

配置：KTAA19-G5

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 450KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTAA19-G5 |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 470KW |
| 备用功率 | 555KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 206 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 810 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3500*1200*1900 |
| 重 量(kg) | 5200 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，8天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重庆康明斯500KW发电机组

型号：KTAA19-G6A

配置：KTAA19-G6A

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 500KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTAA19-G6A |
| 汽缸数 | 6 |
| 常用功率 | 570KW |
| 备用功率 | 610KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 196 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 900 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 3500*1250*1900 |
| 重 量(kg) | 5200 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，15天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重庆康明斯600KW发电机组

型号：KTA38-G2

配置：KTA38-G2

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 600KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTA38-G2 |
| 汽缸数 | 12 |
| 常用功率 | 664KW |
| 备用功率 | 731KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 216 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 广州英格 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 1080 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 4400*1600*2400 |
| 重 量(kg) | 1170 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，8天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重康728KW发电机组

型号：KTA38-G2A

配置：KTA38-G2A

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 728KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTA38-G2A |
| 汽缸数 | 12 |
| 常用功率 | 813KW |
| 备用功率 | 895KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 216 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 无锡斯坦福 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 1350 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 4400*1600*2400 |
| 重 量(kg) | 9000 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，10天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。

名称：重庆康明斯800KW发电机组

型号：KTA38-G5

配置：KTA38-G5

重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343KW，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

康明斯（CUMMINS）系列柴油发电机组是我公司采用东风康明斯B、C系列；重庆康明斯N、K系列和原装进口康明斯发动机配置国内外合资名牌发电机，康明斯依靠其可靠的稳定性，全球三包连保。

康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。

| 机组型号 | 800KW |
| --- | --- |
| 柴油机品牌 | 重庆康明斯 |
| 柴油机型号 | KTA38-G5 |
| 汽缸数 | 12 |
| 常用功率 | 880KW |
| 备用功率 | 970KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 216 |
| 缸径*行程(mm) | 159*159 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 无锡斯坦福 |
| 电机型号 | 无刷 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 1440 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 4400*1600*2400 |
| 重 量(kg) | 9000 |

★发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

★发电机部分：空气开关、机组控制屏

★水箱散热器

★钢制底座

★减振垫

★附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。

★技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，10天内发货。

国际标准认证 ISO9001

行业标准GB/T2820.1997

上门自提、专车送货、汽车配载等。